РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)

В.Г. Рубан

ПАРАМЕТРЫ И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТА

Учебно-методическое пособие

по проведению лабораторных работ

Ростов-на-Дону

2017

УДК 629.4.015(07) + 06

Рецензент – к.т.н, доцент А.С. Шапшал

Рубан, В.Г.

Параметры и основы проектирования высокоскоростного транспорта: учебно-методическое пособие / В.Г. Рубан.–  Ростов н/Д: ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. – 12 с.: ил. – Библиогр: с. 12.

Пособие содержит учебно-методические указания и сведения для самостоятельного выполнения студентом лабораторных работ по дисциплине «Параметры и основы проектирования высокоскоростного транспорта».

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» по специализации «Высокоскоростной наземный транспорт».

Одобрено к изданию кафедрой «Электрический подвижной состав».

Учебное издание

Рубан Владимир Григорьевич

ПАРАМЕТРЫ И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТА

Учебно-методическое пособие

Печатается в авторской редакции

Технический редактор М.А. Гончаров

Подписано в печать 06.07.17. Формат 60×84/16.

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л. 1,16

Тираж       экз. Изд. № 50111. Заказ        .

Редакционно-издательский центр ФГБОУ ВПО РГУПС

__________________________________________________________________

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

© Рубан В.Г, 2017

© ФГБОУ ВО РГУПС, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1	Расчет перераспределения нагрузок между осями локомотива в режиме тяги	4

2	Определение параметров винтовой пружины	8

Библиографический список	12

# Расчет перераспределения нагрузок между осями локомотива в режиме тяги

## Цель работы

Изучение вопросов повышения тяговых свойств локомотивов. Расчет коэффициента использования сцепного веса.

## Основные сведения для выполнения работы

При движении локомотива в режиме тяги имеет место перераспределение вертикальной статической нагрузки между отдельными колесными парами [1].

Коэффициент разгрузки колесной пары определяют отношением

,

где 	P  – разгрузка колесной пары;

FК  – сила тяги одной колесной пары.

В проектной и конструкторской практике в качестве критерия оценки тяговых свойств локомотива принято рассчитывать коэффициент использования сцепного веса в следующем виде

,

где    – расчетный коэффициент сцепления колес с рельсами.

Для расчетов рассматривают максимально разгруженную колесную пару.

Рис. 1.1. Схема локомотива

Проведем расчет использования сцепного веса для локомотива с осевой формулой 2о-2о и шкворневым устройством передачи продольных сил между кузовом и тележками, без учета догружающих устройств (рис. 1.1).

Рис. 1.2. Расчетная схема сил

Рассмотрим схему сил, действующих на локомотив в вертикальной продольной плоскости. Заменим действие частей локомотива друг на друга реакциями в связях (рис. 1.2).

Введены следующие обозначения:

Fк – касательная сила тяги колесной пары;

Pi – нагрузка от оси на рельсы;

Mg, mg – вес кузова и тележек локомотива;

Yi – вертикальные реакции в связях кузова и тележек;

H – высота автосцепки от уровня головок рельсов;

h – высота расположения шкворня;

2ак, 2ат – база кузова и тележки;

V – скорость движения.

Составим для кузова и тележек уравнения равновесия сил и моментов

;

;

;

;

;

.

Полученные уравнения представляют собой систему линейных алгебраических уравнений. Рассмотрим решения полученной системы с использованием пакета Mathcad [2].

Рекомендуется составить таблицу соответствия между математическими обозначениями и переменными в программе Mathcad.

Пример решения приведен на рис. 1.3 – 1.4 Для решения системы уравнений используются операторы Given и Find. Обратим внимание, что присвоение исходных данных и начальных приближений независимых переменных предшествует решению.

Результаты решения – значения нагрузок от колес на рельсы сохраняются в векторе решения R. Для определения минимального значения нагрузок используется встроенная функция min.

Рис. 1.3

Рис. 1.4

## Порядок выполнения работы

- Получить исходные данные для своего варианта.

- Подготовить задачу для решения на компьютере в пакете Mathcad.

- Провести замену переменных.

- Определить коэффициент использования сцепного веса при различных значения высоты расположения шкворня.

- Сделать выводы о проделанной работе.

- Составить отчет.

# Определение параметров винтовой пружины

## Цель работы

Изучение конструкции и методов расчета винтовой пружины. Определение параметров пружины минимальной массы.

## Основные сведения для выполнения работы

Расчетные формулы и методика расчета рациональных параметров винтовой пружины приведены в [1].

Исходными данными для расчета служат: нагрузка на пружину, диаметр навивки, диаметр прутка, ограничения по допустимому напряжению и устойчивости пружины.

Рис. 2.1 Расчетная схема пружины:

D – диаметр пружины; d – диаметр прутка; ho – высота в свободном состоянии

В приведенном примере (рис. 2.1 – рис. 2.3) расчетные формулы заданы в виде пользовательской функции от переменной n (количество витков пружины), изменяемой в пределах n = 2...10.

Пользователь задает диаметр прутка и определяет по графикам допустимое количество витков пружины.

Студентам рекомендуется провести расчет для заданных исходных данных при различных вариантах диаметра прутка и выбрать пружину минимальной массы, удовлетворяющей заданным ограничениям.

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Рис. 2.3

## Порядок выполнения работы

- Получить исходные данные для своего варианта.

- Подготовить задачу для решения на компьютере в пакете Mathcad.

- Провести замену переменных.

- Провести решение при различных параметрах пружины.

- Сделать выводы о проделанной работе.

- Составить отчет.

# Библиографический список

1 Механическая часть тягового подвижного состава : учебник для вузов ж.-д. трансп. / И.В. Бирюков, А.Н. Савоськин [и др.] ; под ред. И.В. Бирюкова. – М. : Транспорт, 1992. – 440 с.

2 Волков, И.В. Применение пакета Mathcad при расчете механической части локомотивов: учеб. пособие / И.В. Волков, А.М. Матва, В.Г. Рубан. – Ростов н/Д : РГУПС, 2010.– 64 с.